| (Firma) | BETRIEBSANWEISUNGSENTWURF | Nr.: Stand: 06.02.2020 Unterschrift: |
| --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG / TÄTIGKEIT / ARBEITSPLATZ |
| Eisen gilt für: (Arbeitsplatz, Tätigkeit, ggf. Betrieb, Gebäude) |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | - Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann den Magen-Darm-Trakt reizen. Verschlucken kann zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. - Reagiert mit starken Oxidationsmitteln unter heftiger Wärmeentwicklung. Bei unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr. Reagiert mit Säuren unter heftiger Wärmeentwicklung. Bildet bei Kontakt mit verdünnten Säuren Wasserstoff - Explosionsgefahr. Reagiert unter heftiger Wärmeentwicklung z.B. mit Halogenen und Halogenverbindungen. Bildet mit Ölen in Verbindung mit Luft oder Wasser, mit Schwefelwasserstoff oder mit Stickstoffdioxid brennbare Gase/Dämpfe. Begünstigt (katalysiert) Polymerisationsreaktionen z.B. von Acetaldehyd, wobei eine starke Hitzeentwicklung erfolgt. Bei unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr. Heftigkeit und Gefährlichkeit der Reaktion sind abhängig von der Gesamtoberfläche des Metalls. - WGK: nicht wassergefährdend |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | - Falls Stäube entstehen sollten, ist die Betriebsanweisung für die Pulverform zu beachten. Reaktionsfähige Stoffe fern halten bzw. nur kontrolliert zugeben. - Nicht Essen, Trinken, Rauchen oder Schnupfen. Vor jeder Pause und nach Arbeitsende Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen. Nach der Arbeit bzw. vor längeren Pausen Hautpflegemittel verwenden! Vorratsmenge am Arbeitsplatz: .......(bitte eintragen oder ganze Zeile löschen) |  |
|  | Handschutz: Gegen mechanische Beanspruchung beschichtete Handschuhe, ansonsten Handschutz auf andere Gefahrstoffe abstimmen. Bei Bedarf: gerbstoffhaltige Hautschutzmittel verwenden. |  |
|  | VERHALTEN IM GEFAHRFALL | Feuerwehr 112 |
|  | - Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren. - Unter Staubvermeidung aufnehmen und entsorgen! - Produkt ist nicht brennbar. - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. Zuständiger Arzt: ...... (bitte eintragen) Unfalltelefon: ...... (bitte eintragen) |  |
|  | ERSTE HILFE | Notruf 112 |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetzen informieren, in der Regel umgehend Arzt hinzuziehen. Nach Augenkontakt: Sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (mind. 10 Minuten) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. Nach Hautkontakt: Lose Partikel von der Haut entfernen. Verunreinigte Kleidung bei Bedarf wechseln. Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Ersthelfer: ......... (Bitte eintragen oder auf Ersthelferliste verweisen und/oder hier löschen) |  |
|  | SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
| Stoff/Produkt-Abfälle zur Entsorgung sammeln in: (bitte Abfallbehälter/Sammelstelle/ggf. Ansprechpartner angeben) |