| (Firma) | BETRIEBSANWEISUNGSENTWURF | Nr.: Stand: 06.02.2020 Unterschrift: |
| --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG / TÄTIGKEIT / ARBEITSPLATZ |
| MIG-Schweißen, Mischgas, Massivdraht, hochlegiert gilt für: (Arbeitsplatz, Tätigkeit, ggf. Betrieb, Gebäude) |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| GEFAHR | - Einatmen der beim Schweißen entstehenden Rauche (grobe Partikel und ultrafeine Partikel) kann zu Gesundheitsschäden insbesondere der Lunge führen. Beim Schweißen mit hochlegierten Werkstoffen können krebserzeugende und erbgutverändernde Substanzen (z.B. Chromate, Nickeloxide) entstehen. Auch das Kind im Mutterleib kann geschädigt werden. Eine krebserzeugende Wirkung von Ozon wird vermutet! Beim Auftragsschweißen können zusätzlich krebserzeugende Cobaltoxide entstehen. Reizt die Atemwege, Augen und Haut. Die beim Schweißen entstehende Strahlung kann Augen und Haut schädigen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen (H334). Kann allergische Hautreaktionen verursachen (H317). Personen mit Chromaten und Nickeloxiden-Allergie sollten keinen Kontakt mit diesem Stoff haben. - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (H410). |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | - Es sollten Impulsschweißgeräte verwendet werden, da diese eine deutlich geringere Emissionrate haben. Beim länger andauernden ortsgebundenen Schweißen: Absaugung verwenden. Beim nicht ortsgebundenen Schweißen ist mindestens eine technische Raumlüftung (Zu- und Abluft) erforderlich. Absaugeinrichtungen mit beweglicher Erfassung ständig entsprechend dem Arbeitsfortschritt nachgeführen. Empfohlene Schweißparameter einhalten, da z.B. eine höhere Stromstärke, ein größerer Durchmesser oder ein längerer Lichtbogen auch mehr Schadstoffe erzeugt. Arbeitsposition und insbesondere Kopfposition so wählen, dass die Schweißrauche nicht in den Atembereich gelangen können. - Feuerarbeiten, Heißarbeiten, Schweißen nur mit schriftlicher Erlaubnis. Bei Brand- und Explosionsgefahr in angrenzenden Arbeitsbereichen durch Arbeits- oder Gefahrstoffe, diese - auch hinter Abdeckungen - vollständig vorher beseitigen. Dabei auch an obere oder untere Etagen denken - z.B. bei Rohrleitungen oder Deckendurchbrüchen. Lässt sich die Brand- und Explosionsgefahr nicht vollständig beseitigen, ist eine schriftliche Schweißerlaubnis mit festgelegten Sicherungsmaßnahmen erforderlich. - Nicht Essen, Trinken, Rauchen oder Schnupfen. Einatmen von Dämpfen und Schweißrauchen vermeiden! Vor jeder Pause und nach Arbeitsende Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen. Nach der Arbeit Hautpflegemittel verwenden! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Beim Reinigen des Arbeitsbereiches Staubaufwirbelung vermeiden, z.B. Industriestaubsauger oder Naßkehrmaschinen einsetzen. |  |
|  | Augenschutz: Schutzschild oder Schutzschirm mit Schweißerschutzfiltern verwenden. Handschutz: Lederstulpenhandschuhe (spezielle Schweißerhandschuhe) verwenden. Vorbeugenden Hautschutz mit UV-Schutz verwenden. Alle Körperteile ausreichend bedecken. Bei besonders intensiven Lichtbögen und/oder stark reflektierenden Wänden auch den Nacken schützen - z.B. durch ein Nackenleder. Atemschutz: Partikelfilter P_ (weiß). Körperschutz: Bei intensiven schweißtechnischen Arbeiten: Lederschürze |  |
|  | VERHALTEN IM GEFAHRFALL | Feuerwehr 112 |
|  | - Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren. - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. Zuständiger Arzt: ...... (bitte eintragen) Unfalltelefon: ...... (bitte eintragen) |  |
|  | ERSTE HILFE | Notruf 112 |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetzen informieren, in der Regel umgehend Arzt hinzuziehen. Nach Augenkontakt: Sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (mind. 10 Minuten) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen. Nach Hautkontakt: Haut mit viel Wasser spülen. Verbrennungen keimfrei bedecken. Nach Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. Ersthelfer: ......... (Bitte eintragen oder auf Ersthelferliste verweisen und/oder hier löschen) |  |
|  | SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
| Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Elektrodenreste und Metallabfälle sammeln in: (bitte Abfallbehälter/Sammelstelle/ggf. Ansprechpartner angeben) Stoff/Produkt-Abfälle zur Entsorgung sammeln in: (bitte Abfallbehälter/Sammelstelle/ggf. Ansprechpartner angeben) |